## Slide 1
网络化过程监控系统设计
汇 报 人：曾康慧
小组成员：曾康慧、陈雅婷、何媛媛
2024年6月29日
实习汇报

## Slide 2
汇报提要
1. 监控系统简介
2. 监视与报警模块
3. 控制模块
4. 移动端监控

## Slide 3
01
监控系统简介
Notes: 3
3

## Slide 4
1. 监控系统简介
  本实习在PLC-DCS实习的基础之上，设计并开发一套 PC 端数据采集与监视控制系统和一套移动端监测控制系统，系统框架如图
  实习概述

## Slide 5
1. 监控系统简介
  PC 主页面
实时监控模块
PID 参数调节模块
报警模块
控制方法切换
主页面UI

## Slide 6
1. 监控系统简介
  PC 数据监视页面
工频段液位、流量
变频段液位、流量
变频器频率
调节阀开度
数据监视 UI

## Slide 7
1. 监控系统简介
  移动端 监控页面
移动端监控
  多设备 监控页面
同时监控两台水箱设备

## Slide 8
02
监视与报警模块
单设备监控
多设备监控
异常报警和控制
  PLC数据采集与存储
  系统辨识
Notes: 8
8

## Slide 9
2. 监视与报警模块
  单设备监控
Physical View
Configuration View
Logical View
贝加莱AS配置

## Slide 10
2. 监视与报警模块
  单设备监控
Mapp View
贝加莱AS配置

## Slide 11
2. 监视与报警模块
  单设备监控
主页面UI
数据监视 UI
监控页面

## Slide 12
2. 监视与报警模块
  单设备监控
HMI屏幕控制

## Slide 13
2. 监视与报警模块
  多设备监控原理: Modbus TCP
基本信息
Modbus通讯协议，是Modicon PLC所指定的资料交换通讯接口标准，于1979年首先制定串行通信标准，于1997年制定网络通信标准（Modbus/TCP）。Modbus通讯协议属于OSI所定义的通信层次的第七层应用层（Application Layer）。
其通讯形式为Client/Server或者称为Master/Slave。由于Modbus协议只在OSI层次结构的应用层中做出定义，因此，Modbus既可运行在RS232, RS485, RS422上，也可运行在以太网路上。

## Slide 14
2. 监视与报警模块
  多设备监控原理: Modbus TCP
通讯原理
Modbus的通讯方式是Master/Slave（主/从）方式，在串行总线上Modbus只能以单主多从的方式进行通讯，而在以太网路上Modbus的通讯方式可以支持多主多从。
在Modbus网路中，一定要有一方扮演Master，并主动发送Query Message给对应的Slave方。Slave一旦收到消息后，马上根据Query Message中的内容准备Response Message并回送给Master。Master是以地址号来区分不同的Slave，因此在同一个Modbus网路中不允许存在拥有相同地址号的Slave。
一般情况下，当PLC和仪表、电表、执行机构等设备通讯时，PLC可作为Master；而当PLC与HMI设备（触摸屏）或者上位计算机进行通讯时，PLC通常作为Slave。

## Slide 15
2. 监视与报警模块
  多设备监控原理: Modbus TCP
通讯协议
每一次Master和Slave之间的询问/响应消息的基本内容如右图所示
Modbus 消息结构

## Slide 16
2. 监视与报警模块
  多设备监控原理: Modbus TCP
通讯协议
Modbus规定，在Slave中必须拥有4种最基本的寄存器，即：
Coils：可读可写开关量寄存器，长度为1 BIT；
Input Status：只读开关量寄存器，长度为1 BIT；
Input Registers：只读模拟量寄存器，长度为1 WORD；
Holding Registers：可读可写模拟量寄存器，长度为1 WORD；

## Slide 17
2. 监视与报警模块
  多设备监控原理: Modbus TCP
贝加莱AS代码设置：

## Slide 18
2. 监视与报警模块
  多设备监控效果
基于Modbus TCP，将两个Slave程序的端口IP分别设192.168.1.30和192.168.1.40，本次实习实现了同时监视这两台水箱，在“watch”页面同时监视两台设备的效果：
IP: 192.168.1.30
工频段液位、流量
变频段液位、流量
变频器频率
调节阀开度
IP: 192.168.1.40
工频段液位、流量
变频段液位、流量
变频器频率
调节阀开度

## Slide 19
2. 监视与报警模块
  多设备监控效果
基于Modbus TCP，将两个Slave程序的端口IP分别设192.168.1.30和192.168.1.40，本次实习实现了同时监视这两台水箱，在网页端同时监视两台设备的效果
IP: 192.168.1.30
IP: 192.168.1.40

## Slide 20
2. 监视与报警模块
  异常报警和控制
报警的基本状态
Enable alarm启用报警: 如果警报被启用，它有 "激活 "和 "未确认 "两种状态。
Reset alarm重置报警: 如果警报事后被重置，它的状态是 "不活动 "和 "未确认"。
Acknowledge alarm确认报警: 如果警报事后被确认，它的状态为 "无"。
激活警报 → 重置警报 → 确认警报
or
激活警报 → 确认警报 → 重置警报
报警的基本状态

## Slide 21
2. 监视与报警模块
  异常报警和控制
报警设置
使用 MpAlarmXCore 配置指定用户报警 。在这里，可以调整每个警报的行为并进行各种设置，例如确定反应、链接到其他数据或指定警报的级别（严重程度）。
报警设置
实际液位过高报警设置
设定液位过高报警设置

## Slide 22
2. 监视与报警模块
  异常报警和控制
报警显示
当前报警显示
历史报警显示

## Slide 23
2. 监视与报警模块
  PLC数据采集与存储
数据记录页面

## Slide 24
2. 监视与报警模块
  PLC数据采集与存储
使用mapp Service中的mapp Data来采集数据
贝加莱 AS 环境配置

## Slide 25
2. 监视与报警模块
  PLC数据采集与存储
使用FTP存储数据
MpDataRecorder功能块的Record输入置为1
File Zilla收集数据

## Slide 26
2. 监视与报警模块
  系统辨识
在水箱液面为零时，变频器一定的频率给水箱进水，即给水箱施加一个阶跃，等待液面稳定，并记录数据。用 Matlab 自带的系统辨识工具箱辨识得：
传递函数模型

## Slide 27
03
控制模块
单容PID控制
串级PID控制
比例控制
前馈+反馈控制
模型预测控制
Notes: 27
27

## Slide 28
2. 控制模块
  单容PID控制
原理图

## Slide 29
2. 控制模块
  单容PID控制
Simulink 虚拟调试 PID，整定参数：
Simulink 模型

## Slide 30
2. 控制模块
  单容PID控制
Simulink 虚拟调试 PID，整定参数：
Simulink 模拟控制效果
PID 参数

## Slide 31
2. 控制模块
  单容PID控制
实际控制效果：

## Slide 32
2. 控制模块
  串级PID控制
原理图

## Slide 33
2. 控制模块
  串级PID控制
实际控制效果：

## Slide 34
2. 控制模块
  比例控制
实际控制效果：
变频流量（绿线） = 2*工频流量（粉线）

## Slide 35
2. 控制模块
  前馈+反馈控制
原理图：

## Slide 36
2. 控制模块
  前馈+反馈控制
扰动辨识
当变频水箱液位稳定在 10cm 时，工频水箱跟变频水箱连通，给变频水箱加入 1cm 水位的扰动，即可测不可控的扰动，记录该扰动过程，用 Matlab 自带的系统辨识工具箱辨识该扰动得：

## Slide 37
2. 控制模块
  前馈+反馈控制
Simulink 仿真设计：反馈+扰动

## Slide 38
2. 控制模块
  前馈+反馈控制
Simulink 反馈+扰动仿真效果
可以看到第二个扰动非常明显

## Slide 39
2. 控制模块
  前馈+反馈控制
Simulink 仿真设计：前馈-反馈+扰动

## Slide 40
2. 控制模块
  前馈+反馈控制
Simulink 反馈+扰动仿真效果
可以看到第二个扰动被前馈控制器抵消了

## Slide 41
2. 控制模块
  前馈+反馈控制
实际控制效果：
未加前馈控制器
加了前馈控制器

## Slide 42
2. 控制模块
  模型预测控制
原理图

## Slide 43
2. 控制模块
  模型预测控制
MPC simulink 设计
Simulink 虚拟调试 MPC，整定参数：

## Slide 44
2. 控制模块
  模型预测控制
Simulink 虚拟调试 MPC，整定参数：
MPC控制器参数整定

## Slide 45
2. 控制模块
  模型预测控制
Simulink 虚拟调试 MPC，整定参数：
MPC simulink 仿真效果

## Slide 46
2. 控制模块
  模型预测控制
MPC 实际控制效果

## Slide 47
04
移动端监控
Notes: 47
47

## Slide 48
4. 移动端监控
  移动端 监控页面
移动端监控
操作步骤：需要带无线的路由器，将PLC接入路由器的非WLAN接口。将运行Android系统的设备通过WLAN连接到路由器，并设置Android设备的IP地址为PLC的IP地址同一网段，注意不要和PLC现有网络的其他IP重复。
在手机浏览器输入所需监控的设备IP，监控效果如右图所示：

## Slide 49
敬请各位老师指正！